## Slide 1
This presentation is NSLComm proprietary and is confidential
מיזם ננו-לווין תקשורת
NSLSat3

## Slide 2: NSLSat2 - סטטוס
שוגר ב-3 לינואר 2023
האנטנה נפתחה בהצלחה מרובה
בימים אלו תהליך ה-commissioning לקראת סיום
הוכחה תקשורת בפרוטוקולLoRa בין הטרמינל ללוויין
הופעלה תקשורת רחבת סרט בתחום תדר S והורדו תמונות (ראה תמונות של אנטנה נפרשת, הורדו במהלך יוני 2023)
בוצעו משימות Ka אל מול אנטנה קרקעית בקוטר כ-1 מטר אולם ב SNR נמוכים מהצפוי – עקב סוגית ההכוון ועוקב הכוכבים
עיקר הפוקוס כעת –
  הדגמות נוספות ב-S-band לבקשת הלקוח
  טעינת תוכנה חדשה (v1.3) לפתרון סוגיית ההכוון הדרוש לחליפות Ka איכותיות

## Slide 3
לווין תקשורת מתקדם על בסיס מטעד תקשורת דיגיטלי "רב משימתי" – Multi application
הדגמה טכנולוגית בחלל של אבני בנין רלוונטיות עבור לוויני LEO ו- GEO עתידיים
הקניית יכולות מבצעיות (פירוט בשקופית 5)
פוטנציאל שילוב יכולות אזרחיות – בתחומי תקשורת, חקלאות, איכות סביבה, ניטור ספקטרום ועוד
שיגור: Shared Mission (כגון Transporter)
מסלול: 550 ק"מ – כפונקציה של הזדמנויות השיגור, מחיר ומשקל
לו"ז: EDC+26 חודשים לשיגור
NSLSat3 – המשימה

## Slide 4
BUS: 12U
PAYLOAD:
  כרטיס תקשורת מבוסס רכיב Versal
  מימוש N (TBD ~16) ערוצי מודם חללי רגנרטיבי
  מימוש יכולת להפעלת כ- 180 ערוצי Channelizer "שקופים", ברוחב 2.75MHz כולל יכולת ALC דיגיטלית
  תוכנה מוטסת לניהול היברידי של משימות המטעד בחלוקת זמן וספקטרום
  אנטנת Ka נפרשת, שתי חלופות קונפיגורציה אפשריות –
    אנטנת Offset על בסיס NSLSat2
    אנטנה סימטרית מגומבלת וגמישה (GDA: Gimbaled Deployable Antenna)
  אנטנת Ka רחבת אלומה (Horn), לכיסוי שטח רחב ומשימות איכון
  S-Band דו-כיווני ומטעד אופטי (אופציה)
ארכיטקטורה עקרונית

## Slide 5: הדגמת תנועת הלוויין מצפון לדרום

## Slide 6
תקשורת בטווח של מאות קילומטרים בשני מתארים
  Store & Forward – מודם חללי רגנרטיבי
  "ממסור שקוף" – Channelizer דיגיטלי
ניטור ספקטרום ואיתור "מפריעים" לתקשורת לוויינית
תקשורת טקטית באמצעות S-band
תקשורת 5G ל Base Station מלווין LEO
חליפות משולבות LEO-GEO – הגברה משמעותית של קצב העברת הנתונים לפרק זמן מוגדר
אפליקציות מבצעיות
Unit 1
Unit 2
ID11
ID12
ID14
ID13
ID15
ID16
ID17
ID21
ID22
ID24
ID23
ID25
ID26
ID27
Unit 3
ID31
ID32
ID34
ID33
ID35
ID36
ID37
Location Source 1
Location Source 3
Location Source 4
Central Command and Control
100 km
20 km
2500 km
אופציה: יישום LoRa באמצעות S-band: Location Awareness
פתיחת ערוץ תקשורת בין כוחות קרקעיים ולמול חולית הפיקוד
קצב העברת נתונים גבוה לצד צריכת הספק נמוכה
פריסה תשתית IOT רחבה
תקשורת לווין מול התקני קסדות (תמיכה בעד 10,000 טרמינלים ל-gateway)

## Slide 7
שיתוף פעולה אינטימי בין חברות אקדמיה ישראלית –
העמקת השליטה בטכנולוגיה
יצירת תשתית אזרחית-ביטחונית לשימוש עתידי - מסחרי וממשלתי
אחריות | גורם
מטעד תקשורת – ניהול משימות וספקטרום אינטגרציה וניהול שיגור תחנת קרקע ותפעול | NSL
חומרת מטעד תקשורת מבוסס רכיב Versal חללי | Ayecka
תוכנת מטעד תקשורת – "מיתוג שקוף" Channelizer | תע"א
יצרן פלטפורמה (Nano Avionics, Pumpkin, Orbital Astronautics, Open Cosmos) | TBD
מרכיבי תוכנה מסוימים, אינטגרציה ואפליקציות מסוימות | שותף אקדמי (TBD)
5G - אלביט | אפליקציות נוספות
Eco-System ישראלי

## Slide 8: הערכת ביצועי תקשורת
Terminal-Antenna Elevation: 30°
Waveform: DVBS2X
Fade of 3dB in the terminal end
Terminal 1 (GW) - Large
Antenna diameter: 112cm
EIRP = 53.9 dBW
G/T = 20.1 dB/K
Max SR(up) = 450 Msps
Max SR(down) = 450 Msps
Terminal 2 (Tactical) – Small
Antenna: PAA
EIRP @30deg.= 16 dBW
G/T @30deg.= -10 dB/K
Max SR(up) = 50 Msps
Max SR(down) = 15.6 Msps
Narrow GDA
Antenna diameter: 60cm
EIRP = 39.6 dBW
G/T = 16.3 dB/K
Wide Antenna
Antenna diameter: 10cm
EIRP = 24 dBW
G/T = -1.8 dB/K
הנחות עבודה

## Slide 9
Store & Forward - Regenerative Space Modem
T1 (GW)
T2
Down: 0.5 Mbps
Up: 0.3 Mbps
Down: 2025 Mbps
Up: 2025 Mbps
T1 (GW)
T2
0.5 Mbps
0.3 Mbps
Link Budget – Transparent Switching (Channelizer)
ביצועי תקשורת בתרחיש A – אנטנה מגומבלת מוכוונת למפקדה

## Slide 10
27 Mbps
Link Budget – Transparent Switching (Channelizer)
T1 (GW)
Down: 450 Mbps
Up: 900 Mbps
T2
Down: 15.3 Mbps
Up: 20 Mbps
T1 (GW)
T2
15.4 Mbps
1.7 Mbps
ביצועי תקשורת בתרחיש B – אנטנה מגומבלת מוכוונת לצד הטקטי
Store & Forward - Regenerative Space Modem

## Slide 11
27 Mbps
Link Budget – Transparent Switching (Channelizer)
T1 (GW)
Down: 450 Mbps
Up: 900 Mbps
Down: 2025 Mbps
Up: 2025 Mbps
T1 (GW)
880 Mbps
400 Mbps
T1 (GW)
T1 (remote)
ביצועי תקשורת בתרחיש C – אנטנה טקטית "גדולה" – למשל תרחיש ימי
Store & Forward - Regenerative Space Modem

## Slide 12: Link Budget Results – Conclusions
Link between two terminals can be closed within area of ~1000 km diameter
  Results vary per the different scenarios
In Store & Forward mode we can get up to ~2 Gbps using large terminals, and up to ~20 Mbps using small terminals
In Digital Transparent Switching mode we can get up to ~1 Gbps using large terminals, and up to ~15 Mbps using small terminals

## Slide 13
סיכונים טכנולוגיים
  רכיב ה-Versal – שימוש ראשוני ברכיב המתקדם, סיכוני עריכת כרטיס וביצועי תקשורת
  צריכת ההספק של המטעד למול זמני ההפעלה הרצויים בכל חליפה
  פיתוח תוכנה משולבת היברידית למגוון אפליקציות
  פיתוח אנטנה סימטרית גמישה מגומבלת
סיכונים ניהוליים
  לו"ז - תלויות הדדיות בין מספר תעשיות שותפות
סיכונים ואתגרים

## Slide 14
לוחות זמנים
Test Readiness Review (TRR)
EDC + 20m
Flight Readiness Review (FRR)
EDC + 24m
Launch
EDC + 25m
In Orbit Tests (IOT) review
Launch + 4m
Operation
Launch + 6m
פברואר 26'
יוני 26'
יולי 26'
נובמבר 26'
ינואר 27'
Kick off
EDC
System Requirement Review (SRR)
EDC + 2m
Preliminary Design Review (PDR)
EDC + 6m
Critical Design Review (CDR)
EDC + 13m
Manufacturing Readiness Review (MRR)
EDC + 14m
יוני 24'
אוגוסט 24'
דצמבר 24'
יולי 25'
אוגוסט 25'
תוך הנחת מתן אישור לפרויקט עד סוף דצמבר 23'.

## Slide 15
NSLSat3 הינו פרויקט ננו-לווין מתקדם במסגרתו ניתן להדגים אנטנת Ka חדשנית ו- SDR עתידי הרלוונטיים לכל פרויקט לוויני: LEO, GEO וקונסטלציות
הפרויקט יקדם שת"פ טכנולוגי בין-תעשייתי יחיד מסוגו – יתרון עבור הלקוח ותעשיית החלל בכלל
צעדים מוצעים להמשך (כתלות בקשב ובמשאבים)
  סיכום נקודת העבודה ללווין והמטעד (נכסים ואפליקציות)
  להכין טיוטת SOW
סיכום עד כה וצעדים להמשך